Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 8» с. Вадимовка

(МБДОУ ДС № 8)

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МБДОУ ДС № 8

_______________   Н.В.Глинская

Приказ № 24-а от 30.04.2017г

ИНСТРУКЦИЯ № 20

по охране труда

при эксплуатации холодильного оборудования

- Общие требования безопасности

1.1. Во избежание травмирования электрическим током к работе по обслуживанию холодильного оборудования допускаются лица, знающие устройство и правила безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1.2. При эксплуатации холодильного оборудования соблюдать правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

1.3. К основному опасному фактору при обслуживании холодильного оборудования относится поражение электрическим током.

2. Требования охраны труда перед работой

2.1. Прежде чем включать в работу холодильник, необходимо:

- вымыть холодильник внутри и с наружи теплым мыльно-содовым раствором, затем чистой водой, насухо вытереть мягкой тканью, холодильник тщательно проветрить, не допускается использовать для мойки холодильника абразивные пасты, порошки и моющие средства, содержашие кислоты, растворители, а также средства для мытья посуды;

- перед включением холодильника в электросеть визуально(зрительно) проверить отсутствие повреждений шнура и вилки, замеченные недостатки должны быть устранены мастером.

2.2. Запрещается устанавливать холодильник в нишу, для свободной циркуляции воздуха необходимо оставлять пространство от стены не менее 5 см. Установить холодильник в сухом, хорошо проветриваемом помещении, в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см до нагревательных приборов.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Загрузку продуктов в холодильник следует производить не ранее чем через с момента подключения его к электрической сети.

3.2. Размещение, хранение, замораживание продуктов разрешается согласно рекомендациям руководства по эксплуатации холодильника.

3.3. Если в процессе работы в морозильной камере образовался плотный снеговой покров более 3 мм и если его нельзя удалить деревянной или пластмассовой лопаткой, входящей в состав комплекта поставки, то холодильник следует отключить для размораживания и уборки. Нельзя удалять снеговой покров металлическим предметом.

3.4.Размораживание холодильной камеры происходит автоматически (смотреть инструкцию по эксплуатации холодильника, входящей в комплект поставки), необходимо периодически следить за тем, чтобы вода без препятственно стекала в сосуд. При обнаружении воды под холодильником следует установит причину ее появления и установить, так это может послужить причиной травмирования и поражение током.

3.5. В процессе работы холодильника могут быть слышны:

- щелчки срабатывания датчиков реле температуры;

- журчание хладагента, циркулирующего по трубкам;

- легкие потрескивания при замерзании капель воды на задней стенке холодильной камеры.

Данные звуки носят функциональный характер и не влияют на работу холодильника.

  - Чтобы продукты сохранили свой аромат, цвет, влагу и свежесть, хранить их в упаковке или закрытой посуде.

  - Рекомендуется два раза в год проводить уборку задней части холодильного оборудования от пыли с помощью пылесоса

- Требования безопасности при аварийных ситуациях

  - При возникновении неисправности в работе холодильника немедленно его отключить от электросети, сообщить руководителю и не работать с холодильником до устранения неисправности.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления пульса и дыхания , отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

5.Требования безопасности при отключении

5.1.Отключить холодильник от электросети, вынув вилку из розетки, при :

- перестановке его на другое;

- мытье пола под ним;

- размораживание и уборке под холодильником;

- замене лампы холодильного освещения;

- перепадах и отключениях напряжения в электорсети;

- устранение неисправностей;

- выполнение операций, связанных с обслуживанием холодильника.

5.2.  Запрещается :

- при включенном в электросеть холодильнике одновременно прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление ( радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки ..)

- ремонтировать и мыть включенный в электросеть холодильник;

- подключать холодильник к электросети, которая имеет неисправную защиту от токовых перегрузок;

- использовать для подключения холодильника переходники, многополюсовые розетки, удлинительные шнуры.

- устанавливать в холодильнике лампу освещения мощностью более 15 вт.

- производить замену элементов элктропроводки специалисту, не имеющему на то разрешения.

Инструкцию составил:

заведующий МБДОУ ДС № 8					Н.В.Глинская